Miejscowość , data ……………………………..

Oferent:

…………………………………..

(Nazwa , ew. pieczęć oferenta)

Do Zamawiającego: FLUENCE sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego Z/004/MN/01/22

dot. spawarki światłowodowej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Z/004/MN/01/22 z dnia 4.01.2022 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz działając w imieniu Oferenta:

- Oferta

składam niniejszą ofertę na: ….(wymienić nazwę producenta, model spawarki oraz wszystkie moduły/akcesoria wchodzące w skład oferowanego sprzętu, a także datę produkcji).

oraz deklaruję następujące parametry techniczne oscyloskopu:

| Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do spawania światłowodów |
| Możliwość spawania światłowodów o: |  |  |
| średnicy płaszcza | 80 - 1200 um |  |
| średnicy pokrycia ochronnego | 80 - 2000 um |  |
| Min. długość uciętego światłowodu przy uchwycie: |  |  |
| za płaszcz | 3 mm |  |
| za pokrycie ochronne | 8 mm |  |
| Typowe straty na spawie dla światłowodów typu: |  |  |
| SMF | 0,03 dB |  |
| DSF | 0,05 dB |  |
| MMF | 0,02 dB |  |
| PMF | 0,026 dB |  |
| Możliwość osiowego wyrównywania parametrów | TAK |  |
| Możliwość obserwacji czoła spawanych światłowodów | TAK |  |
| Regulowany odstęp elektrod, min. zakres | 1 - 3 mm |  |
| Zestaw uchwytów do światłowodów o średnicy | 160 um, 250 um, 400 um |  |
| Zestaw uchwytów z podświetleniem czoła światłowodu do światłowodów o średnicy | 250 um, 400 um, 600 um, 1200 um |  |
| Łącze z komputerem (typ) | USB |  |
| Obcinarka światłowodów |
| Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych z urządzeniem do spawania światłowodów | TAK |  |
| Średnica przecinanego światłowodu | 80 - 250 um |  |
| Długość przecinanego światłowodu | 3 - 40 mm |  |
| Możliwość przecinania światłowodu pod kątem | 0 - 15 stopni |  |
| Urządzenie do usuwania pokrycia ochronnego światłowodów |  |
| Temperatura nagrzewania światłowodu | < 180 stopni C |  |
| Średnica usuwanego pokrycia ochronnego | 250 um, 400 um |  |
| Czas nagrzewania światłowodu | < 5 sek. |  |
| Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych z urządzeniem do spawania światłowodów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Fluence Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa | TAK |  |
| Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenie personelu w zakresie pełnego funkcjonowania | TAK |  |
| Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową i naprawę uszkodzeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych i powstałych z winy Zamawiającego) | TAK |  |
| Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, a nie wynikającego z winy Zamawiającego | TAK |  |
| Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku trwania naprawy dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy | TAK |  |

Całkowita cena za oferowany przedmiot wynosi: ……………………………  netto,………………………………brutto

(podać walutę, w której ma nastąpić płatność)

b. Termin wykonania zamówienia (wyrażony w dniach kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym) wynosi:  ……………………………………………………………………..

c. Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………………….

d. Warunki płatności: ………………………………………………………………………………………………………..

III. Oświadczenia:

W imieniu Oferenta oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń  oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

- Oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.

- Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.

- Nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

- powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

- będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

- będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

- będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. Załączniki:

- Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń, jeśli ich umocowanie nie jest ujawnione w KRS lub CEiDG.

- Karta katalogowa przedmiotu zamówienia.

………………………………………………………..

Data i Podpis (ew. również pieczęć) 
osoby reprezentującej Oferenta